CARRÉ

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Carré Pflastersteine aus Beton, liefern und fach-gerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens aus Natursand-Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB2005 erfolgen. Steinqualität gemäß DIN EN 1338 Steinhöhe: 80 mm Farbe: .................... Steinmaße: 160 x 160, 160 x 240 mm Herstellerwerk des Carré-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |